ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ директора ............ЗОШ І-ІІІ ст. №..

від "......"...................20.... р. №

Інструкція з охорони праці №1 під час роботи на круглопиляльному верстаті

Небезпечність у роботі

1.Поранення під час роботи без захисних засобів.

2.Поранення у разі викидання пиломатеріалу під час роботи без розклинювального ножа.

3.Поранення під час роботи без спеціального штовхана.

4.Поранення осколками під час обробки косошарового й сучкуватого пиломатеріалу.

5.Поранення рук при відпилюванні дрібних частинок без відповідного клина.

6.Поранення рук під час виймання осколків на ходу верстата.

До початку роботи

1.Правильно надіньте спецодяг (застебніть обшлаги на ґудзики; заховайте волосся під берет, хустинку, зав'язану без звисаючих кінців).

2.Приберіть усе зайве з робочого місця і не захаращуйте його пиломатеріалами.

3.Перевірте, щоб робоча частина диска пилки мала захисний ковпак, а частина диска, розміщена під столом верстата, була захищена спеціальними пристроями - щитами.

4.На комбінованому верстаті стежте за тим, щоб частина ножового вала була міцно закрита спеціальним захисним засобом. Не працюйте одночасно на циркульній і фугувальній частинах верстата,

5.Прокрутіть кілька разів диск пилки і перевірте, чи не б'є він, чи міцно закріплений на валу. Огляньте пилку і переконайтесь в тому, що вона не мас тріщин, надривів і поламаних зубів.

6.Огляньте, чи правильно встановлено напрямну лінійку, розклинювальний ніж (він повинен бути на 0,5 мм товстішим за пропил деревини).

7.Перевірте наявність і справність заземлення (занулення) верстата.

8.Випробуйте правильність роботи верстата на холостому ході, вмикаючи і вимикаючи кнопки спускової коробки.

9.Перевірте підготовлену для розпилювання деревину, чи немає в ній цвяхів, сучків, що не підлягають розпилюванню і т.п.

10.Перед самим початком роботи надіньте захисні окуляри.

Під час роботи

1.Під час розпилювання пиломатеріалу по довжині стежте, щоб ззаду пилки був розклинювальний ніж, а при поперечному - відвідний клин.

2.Заготовку подайте до пилки плавно, без ривків. Надійно утримуйте і просувайте її вперед без перекошування.

3.Стежте за тим, щоб у місці підведення деревини зуби під час обертання диска пилки були напрямлені згори вниз.

4.Для просування деревини при поздовжньому і поперечному розпилюванні її користуйтеся штовхачем.

5.Не подавайте матеріал на пилку животом, стійте збоку руху пиломатеріалу.

6.Не виймайте і не змітайте осколків на ходу верстата.

7.У разі виявлення стуку або якихось перебоїв у роботі пилки негайно зупиніть її.

8.Відходячи від верстата, вимкніть його і дочекайтесь повної зупинки.

9.Не зупиняйте і не гальмуйте вимкнену пилку, що продовжує обертатися.

Після закінчення роботи

1.Зупиніть верстат.

2.Після припинення обертання пиляльного диска приберіть і приведіть у порядок робоче місце й пилку.

3.Приведіть у порядок себе і спецодяг.

4.Здайте верстат учителеві.

Вчитель трудового навчання___________________________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник служби охорони праці

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ директора ............ЗОШ І-ІІІст. №..

від "......"...................20.... р. №......

Інструкція з охорони праці №2 під час роботи на стругальному верстаті

Небезпечність у роботі

1.Поранення рук рухомими частинами і різцем .

2.Пошкодження обличчя та очей відлітаючою стружкою.

3.Удар рухомою платформою поздовжньо-стругального верстата або повзуном.

До початку роботи

1.Надіньте і приведіть у порядок спецодяг (застебніть обшлаги рукавів; заховайте волосся під берет, хустинку, зав'язану без звисаючих кінців).

2.Приберіть з верстата всі зайві інструменти і непотрібні під час роботи деталі.

3.Огляньте верстат і перевірте його справність на холостому ході.

4.Перевірте справність захисного заземлення (занулення).

5.Перед самим початком роботи надіньте захисні окуляри.

Під час роботи

1.Надійно закріпіть оброблювану деталь.

2.Не користуйтесь для установки і кріплення деталей непристосованими підкладками, невідповідними гайковими ключами.

3.Не вимірюйте на ходу верстата оброблюваних деталей і не знімайте їх до повної зупинки верстата.

4.Стружку з верстата змітайте тільки спеціальною щіткою.

5.Затуплення і викришування різця  визначайте не на дотик,  а за поверхнею оброблюваної деталі.

6.Не відволікайтеся сторонніми розмовами.

7.Відходячи від верстата, вимкніть його і дочекайтеся повної зупинки.

8.Не кладіть заготовок, інструментів і пристроїв на верстат.

9. У разі вимкнення струму в мережі під час роботи негайно вимкніть пускову кнопку.

Після закінчення роботи

1.Зупиніть верстат.

2.Приберіть робоче місце, інструменти і пристрої. Змастіть верстат.

3.Приведіть себе в порядок.

Вчитель трудового навчання

УЗГОДЖЕНО:

Керівник служби охорони праці

.................................. відділу освіти

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ директора ...........ЗОШ І-ІІІст. №..

від "......"...................20.... р. №......

Інструкція з охорони праці №3 під час роботи на токарному верстаті по металу

Небезпечність у роботі

Нещасні випадки під час роботи на токарних верстатах трапляються внаслідок:

1)відсутності або несправності засобів захисту;

2)неміцного закріплення деталі та інструмента;

3)несправності й притуплення різального інструмента;

4)надягання і зняття паса на ходу верстата;

5)несправності електрообладнання, зокрема, заземлення;

6)безпорядку на робочому місці.

До початку роботи

1.Правильно надіньте спецодяг (фартух з нарукавниками або халат, головний убір):

а)застебніть обшлаги рукавів на ґудзики, уникайте зав'язувати їх тасьмою;

б)заховайте волосся під головний убір: берет або хустинку, зав'язану без звисаючих кінців.

2.Перевірте наявність і надійність кріплення захисних засобів і з'єднання захисного заземлення (занулення) з корпусом верстата.

3.Розмістіть інструменти і заготовки в певному порядку на приставній тумбочці або на спеціальному пристрої.

4.Міцно закріпіть різець і оброблювану деталь, вийміть ключ з патрона і покладіть на встановлене місце.

5.Перевірте роботу верстата на холостому ході та справність пускової коронки вмиканням і  вимиканням кнопок і  важелів керування.

6.Перед самим початком роботи надіньте захисні окуляри.

Під час роботи

1. Плавно відводьте різець до оброблюваної деталі, не допускайте збільшення перерізу стружки.

2.Щоб уникнути травм:

а) не нахиляйте голову близько до патрона або різального інструмента;

б) не передавайте і не приймайте предметів через обертові частини верстата;

в) не кладіть ліктів і не спирайтеся на верстат, не кладіть на нього інструмент або заготовки;

г) не вимірюйте оброблюваної деталі, не змащуйте, і не змітайте стружки з верстата до повної його зупинки;

д) не охолоджуйте різальний інструмент або оброблювальну деталь за допомогою мокрої

ганчірки;

е) не допускайте виходу з-під різця довгої стружки;

є) не зупиняйте верстат гальмуванням патрона рукою;

ж) не відходьте від верстата, не вимкнувши його;

з) не підтримуйте і не ловіть рукою відрізувану деталь.

3. Зачищайте деталі на верстаті напилком або шкуркою, прикріпленими до жорсткої оправи.

Рукоятка оправи повинна мати запобіжне кільце. Під час роботи тримайте її лівою рукою.

4. Перед вимиканням верстата відведіть різець від оброблюваної деталі.

5. Під час роботи на центрах перевірте, чи надійно закріплено задню бабаку, і стежте, щоб засвердловка була достатньою і кут її відповідав куту центрів.

6. Користуйтесь ключами, що відповідають гайкам і головкам гвинтів.

7. Оброблювальний пруток вибирайте такої довжини, щоб він не виступав за межі верстата.

8. У разі вимкнення струму в мережі під час роботи негайно вимкніть пускову кнопку.

Після закінчення роботи

1. Відведіть супорт і вимкніть електродвигун.

2. Приберіть стружку з верстата за допомогою щітки, а з пазів станини - гачком. Не задувайте стружки ротом і не змітайте її рукою.

3. Протріть і змастіть верстат, приведіть у порядок інструмент та індивідуальні засоби захисту.

4. Здайте верстат черговому або вчителеві.

Вчитель трудового навчання

УЗГОДЖЕНО:

Керівник служби охорони праці відділу освіти

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ директора ............ЗОШ І-ІІІ ст. №..

від "......"...................20.... р. №

Інструкція з охорони праці №4

під час роботи на заточувальному верстаті

(електроточилі)

Небезпечність у роботі

1. Пошкодження очей (поранення, опіки, забруднення).

2. Епідемічний стан у навчальних закладах Сквирського району

осколків абразиву або інструмента через великий зазор між підручником і абразивним кругом.

До початку роботи

1. Правильно надіньте спецодяг і головний убір (застебніть обшлаги рукавів на ґудзики, заховайте волосся під берет або косинку, зав'язану без звисаючих кінців).

2. Перевірте надійність закріплення захисних засобів у небезпечних місцях на верстаті: захисного кожуха біля абразивного круга і кінців шпинделя, а також справність захисного екрана проти абразивного пилу.

3. Переконайтеся, чи немає тріщини і відколів на абразивному крузі.

4. Перевірте справність захисного заземлення (занулення) верстата.

5. Установіть підручник для точіння інструментів на відстані 2-3 мм від абразивного круга і надійно закріпіть його.

6. Відступивши трохи вбік від небезпечної зони проти круга, перевірте верстат на холостому ході.

7. Перед самим початком роботи надіньте захисні окуляри або опустіть запобіжни й  е к ран.

Під час роботи

1. Під час заточування інструмента надійно утримуйте його руками, плавно, без ривків і зусиль підводьте до абразивного круга трохи вище від його горизонтальної осі.

2. Не нахиляйтесь до заточувального інструмента для спостереження за ходом точіння. Момент доторкування круга до інструмента визначайте за іскрою. Якість заточування визначайте після того, як інструмент відокремлено від круга і виведено у безпечну зону.

3. Не виконуйте заточування на несправному заточувальному верстаті.

4. Не стійте в напрямі площини обертання абразивного круга.

5. Не виконуйте заточування на бічній поверхні круга.

6. Не визначайте на дотик гостроту й рівність заточених інструментів.

7. Не кладіть на корпус верстата заточуваний інструмент, шаблони.

Після закінчення роботи

1. Вимкніть верстат і після зупинки круга зметіть пил з верстата за допомогою щітки.

2. Приведіть себе та індивідуальні засоби захисту в порядок.

3. Здайте верстат учителеві.

Вчитель трудового навчання

Керівник служби охорони праці

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ директора ............ЗОШ І-ІІІ ст. №..

від "......"...................20.... р. № ......

Інструкція з охорони праці №5 під час виконання електромонтажних робіт

Небезпечність у роботі

1. Ураження електричним струмом внаслідок доторкування до оголених проводів і під час роботи з приладами під напругою.

2. Травмування під час роботи несправним інструментом.

До початку роботи

1. Надіньте спецодяг (фартух з нарукавниками або халат і головний убір: берет чи косинку. При цьому ретельно підберіть волосся і заправте кінці косинки).

2. Розкладіть на робочому місці інструменти індивідуального користування в порядку, встановленому вчителем. Не тримайте на робочому місці нічого зайвого.

3. Перевірте стан інструмента. Ручки плоскогубців, гострозубців тощо повинні мати ізолююче покриття. Рукоятки викруток повинні бути з ізолюючого матеріалу. Користуйтесь інструментами тільки за призначенням.

4. Підготуйте матеріали і розкладіть їх на робочому місці так, щоб усе було на виду і не заважало працювати.

5. Підготуйте засоби індивідуального захисту: діелектричні рукавиці, килимок, калоші, окуляри.

Під час роботи

1. Складайте електричні схеми, виконуйте в них перемикання при відсутності напруги.

2. Схему складайте так, щоб проводи не перехрещувалися, не були натягнуті і не схрещувалися петельками.

3. Під час паяння як флюс використовуйте каніфоль. Строго виконуйте інструкцію з техніки безпеки під час електропаяння.

4. Під час роботи поблизу електричних приладів і машин стежте, щоб руки, одяг, волосся не доторкувалися до обертових деталей та оголених проводів.

5. Складену схему вмикайте тільки після огляду її вчителем.

6. Не перевіряйте наявність напруги пальцями.

7. У всіх випадках виявлення пошкодження електропроводки, обладнання, вимірювальних приладів негайно вимкніть рубильник і повідомте вчителя.

Після закінчення роботи

1. Вимкніть рубильник. Вимкніть схему (прилад) з мережі живлення.

2. Вимірювальні прилади, інструменти покладіть так, як вони були розміщені до роботи. Перевірте їх стан.

3. Приберіть на робочому місці відходи, пил і зайві деталі. Під час прибирання користуйтеся щіткою.

4. Приведіть себе і спецодяг у порядок.

5. Виходьте з кабінету тільки з дозволу вчителя.

Вчитель трудового навчання

УЗГОДЖЕНО:

Керівник служби охорони праці. відділу освіти

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ директора ............ЗОШ І-ІІІст. №..

від "......"................... 20.... р. №......

Інструкція з охорони праці №6 під час електропаяння

Небезпечність у роботі

1. Опік бризками розплавленого металу або гарячим паяльником.

2. Отруєння і пошкодження очей та шкіри під час роботи з кислотами і флюсами.

До початку роботи

1. Надіньте спецодяг.

2. Підготуйте і перевірте справність інструмента, електропаяльника і пристроїв. Особливо переконайтеся в справності ручки електропаяльника і проводів.

3. Перевірте надійність заземлення робочого столу.

4. Переконайтеся, що поблизу місця роботи немає легкозаймистих матеріалів і горючих рідин.

5. Про всі виявлені несправності повідомте вчителя і не починайте працювати без його дозволу.

6. Ввімкніть витяжну систему для відводу випарів кислот та диму.

Під час роботи

1. Обережно поводьтеся з електропаяльником, не впускайте і не використовуйте його як ударний інструмент.

2. 1 Під час паяння остерігайтеся бризок розплавленого припою і не доторкуйтесь до гарячих місць руками.

3. Роблячи короткочасні перерви в роботі, кладіть нагрітий електропаяльник

на спеціальну підставку.

4. Якщо потрібно залишити робоче місце, вимкніть електропаяльник. Не виймайте вилку з штепсельної розетки ривком за провід.

5. Під час паяння, лудіння і роботи з кислотами користуйтесь гумовими рукавицями і захисними окулярами.

6. Усі хімічні речовини, що застосовуються для паяння, тримайте в скляному посуді з притертими скляними пробками. На кожній посудині повинен бути напис із назвою речовини.

7. Травлення виробів перед лудінням і травлення кислоти для приготування хлористого цинку здійснюйте у витяжній шафі або спеціально відведеному для цього приміщенні.

8. Будьте обережні з флюсами для паяльних робіт. Не розливайте їх на стіл, підлогу, одяг і взуття. Не змочуйте ними рук і не пробуйте на язик, особливо хлористий цинк (кислоту).

Після закінчення роботи

1. Вимкніть електропаяльник.

2. Приберіть робоче місце. Покладіть на встановлене місце інструменти, пристрої, припій і флюси.

3. Вимкніть  витяжну систему (закрийте) вентилятор.

4. Приведіть себе в порядок.

Вчитель трудового навчання

УЗГОДЖЕНО:

Керівник служби охорони праці

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ директора ............ЗОШ І-ІІІ ст. №..

від "......"................... 20....р. №......

Інструкція з охорони праці №7 під час ручної обробки металу

Небезпечність у роботі

1. Травмування осколками металу.

2. Травмування під час роботи несправним інструментом.

До початку роботи

1. Надіньте спецодяг (фартух з нарукавниками або халат) і головний убір (берет або косинку). Ретельно підберіть волосся і заправте кінці косинки.

2. Під час рубання металу надіньте окуляри.

3. Перевірте наявність інвентарю (совки, сітка, щітка для чищення напилків, підставної решітки).

4. Перевірте стан інструментів індивідуального користування, розкладіть їх у порядку, встановленому вчителем. У разі несправності інструментів повідомте про це вчителя.

5. Перевірте стан верстатних лещат (губки лещат повинні бути щільно пригвинчені, насічка не спрацьована).

Під час роботи

1. Міцно закріпіть оброблювану деталь у лещатах. Важіль лещат опускайте плавно, щоб не пошкодити рук.

2. Роботу виконуйте тільки справними інструментами.

3. Щоб уникнути травм, стежте за тим, щоб:

а) поверхня бойків молотків, кувалд була опуклою, а не збитою;

б) інструменти (напилки та ін.) із загостреними кінцями-хвостовиками мали дерев'яні ручки встановленої форми, які щільно прилягають, без розколів і тріщин;

в) ударні різальні інструменти (зубила, бородок, кернер, крейцьмейсель та ін.) мали не збиту поверхню:

г) зубило мало довжину не менш як 150 мм, при чому відтягнута його частина дорівнювала 60-70 мм:

д) під час роботи напилками пальці були на поверхні напилків.

4. Не перевіряйте пальцями якість обпилюваної поверхні.

5. Не користуйтеся ключами, що мають зів більшого розміру, ніж гайки, не видовжуйте рукоятку ключа накладанням (захопленням) двох ключів.

6. Користуйтеся слюсарними інструментами тільки за їх прямим призначенням.

7. Відрізувану під час різання ножицями заготовку з листового металу притримуйте рукою в рукавиці.

Після закінчення роботи

1. Перевірте стан інструментів і в разі несправності повідомте вчителя.

2. Приведіть інструмент у порядок (зніміть задирки па молотку, зубилі, кернері, очистіть напилки від стружки).

3. Ретельно приберіть робоче місце (стружку і ошурки не здувайте і не змітайте руками). Відходи складіть у спеціальний ящик.

4 Покладіть інструменти в порядку, встановленому вчителем.

5. Приведіть себе в порядок.

6. З майстерні виходьте тільки з дозволу вчителя.

УЗГОДЖЕНО:

Керівник служби охорони праці

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ директора ............ЗОШ І-ІІІст. №.....

від "......"...................20... р. №......

Інструкція з охорони праці №8  під час роботи на фрезерувальному верстаті

Небезпечність у роботі

1. Поранення рук і пальців обертовими частинами верстата або фрезою.

2. Намотування волосся на обертову оправку фрези.

3. Ураження очей відлітаючою стружкою під час обробки крихких металів. Крім зазначених, можливі й інші нещасні випадки, характерні для роботи на металорізальних верстатах.

До початку роботи

1.1 Надіньте і приведіть, у порядок свій спецодяг (фартух з нарукавниками або халат, головний убір):

а) застебніть, обшлаги рукавів на ґудзики, уникайте зав'язувати їх тасьмою,

б) заховайте волосся під головний убір (берет або косинку, зав'язану без звисаючих кінців).

2. Перевірте наявність і надійність кріплення засобів захисту і з'єднання захисного заземлення (занулення) з корпусом верстата.

3. Розмістіть інструменти і заготовки в певному порядку на приставній тумбочці або на спеціальному пристрої.

4. Міцно закріпіть фрезу та оброблювану деталь. Ключ покладіть па встановлене місце.

5. Перевірте роботу верстата на холостому ході та справність пускової коробки вмиканням і вимиканням кнопок і важелів керування.

6. Перед самим початком роботи надіньте захисні окуляри.

Під час роботи

1. Фрезу до оброблюваної деталі (або деталь до фрези) підводьте плавно і не допускайте збільшення перерізу стружки.

2. Користуйтесь тільки справним інструментом.

3. Щоб уникнути травм:

а) не нахиляйте голови близько до фрези або рухомої деталі;

б) не передавайте і не приймайте предметів через обертові або рухомі частини верстати;

в) не кладіть ліктів і не спирайтесь на верстат, не кладіть на нього інструмент або заготовок;

г) не вимірюйте оброблюваної деталі і не змащуйте, не чистіть і не прибирайте стружки з верстата до повної зупинки;

д) не охолоджуйте фрези або оброблювальної деталі за допомогою мокрої ганчірки;

с) не допускайте виходу з-під фрези довгої стружки;

с) не зупиняйте верстат гальмуванням паса або шківа рукою;

ж) не відходьте від верстата, не вимкнувши його.

4. Перед вимиканням верстата відведіть фрезу від оброблювальної деталі (або деталі, від фрези).

5. У разі вимкнення струму в мережі під час роботи негайно вимкніть пускову кнопку.

Після закінчення роботи

1. Зупиніть верстат.

2. Приберіть стружку з верстата і витріть ретельно його та інструмент.

3. Приведіть у порядок робоче місце. Змастіть верстат.

4. Здайте вчителеві верстат і робоче місце.

5. Приведіть себе в порядок.

Вчитель трудового навчання

УЗГОДЖЕНО:

Керівник служби охорони праці

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ директора ............ЗОШ І-ІІІст. №..

від "......"...................20.... р. №......

Інструкція з охорони праці №9 під час роботи на свердлильному верстаті

Небезпечність у роботі

1. Пошкодження очей відлітаючою стружкою під час свердління металу.

2. Поранення рук внаслідок поганого закріплення деталей.

До початку роботи

1. Правильно надіньте спецодяг (фартух з нарукавниками або халат, берет або косинку).

2. Перевірте надійність кріплення захисного кожуха пасової передачі.

3. Перевірте надійність з'єднання захисного заземлення (занулення) з корпусом верстата.

4. Надійно закріпіть свердло в патроні.

5. Перевірте роботу верстата на холостому ході та справність пускової коробки, вмикаючи і вимикаючи кнопки.

6. Міцно закріпіть деталь на столі верстата в лещатах або кондукторах. Забороняється під час свердління підтримувати руками незакріплену деталь.

7. Перед самим початком роботи надіньте захисні окуляри.

Під час роботи

1. Не користуйтеся свердлами із спрацьованими конусними хвостовиками.

2. Свердло до деталі подавайте плавно, без усиль і ривків і тільки після того, як шпиндель верстата набере повної швидкості.

3. Перед свердлінням металевої заготовки необхідно накернити центри отворів. Дерев’яні заготовки в місці свердління наколюють шилом.

4. Будьте особливо уважними й обережними наприкінці свердління. Під час виходу свердла з матеріалу заготовки уменшіть подачу.

5. Під час свердління великих дерев'яних заготовок (деталей) на стіл під деталь підкладайте обрізок дошки або кусок багатошарової фанери.

6. Щоб уникнути травм в процесі роботи на верстаті:

а) не нахиляйте голови близько до свердла;

б) не виконуйте роботи в рукавицях;

в) не кладіть сторонніх предметів на станину верстата;

г) не змащуйте і не охолоджуйте свердло за допомогою мокрих ганчірок. Для охолодження свердла слід користуватися спеціальною щіточкою;

д) не гальмуйте руками патрон або свердло;

е) не відходьте від верстата, не вимкнувши його.

7. У разі припинення подачі електричного струму негайно вимкніть верстат.

8. Перед зупинкою верстата відведіть свердло від деталі, після чого вимкніть електродвигун.

Після закінчення роботи

1. Після припинення обертання свердла приберіть стружку з верстата за допомогою щітки. З пазів верстатного стола стружку зметіть металевим крючком. Не здувайте стружку ротом і не змітайте її руками.

2. Відокремте свердло від патрона і здайте верстат учителеві.

3. Приведіть себе в порядок.

Вчитель трудового навчання

УЗГОДЖЕНО:

Керівник служби охорони праці

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ директора ............ЗОШ І-ІІІст. №..

від "......"................... 20.... р. №

Інструкція з охорони праці  №10 під час роботи на токарному верстаті по

дереву

Небезпечність у роботі

1. Пошкодження очей відлітаючою стружкою.

2. Поранення рук у разі доторкування ними до оброблюваної деталі.

3. Поранення рук внаслідок неправильного поводження з різцем.

4. Поранення осколками погано склеєної, косошарової, сучкуватої деревини.

До початку роботи

1. Правильно надіньте спецодяг (фартух з нарукавниками або халат і головний убір: берет чи косинку).

2. Перевірте надійність кріплення захисного кожуха пасової передачі.

3. Огляньте, чи надійно закріплено захисне заземлення (занулення) до корпусу верстата.

4. Приберіть з верстата всі сторонні предмети, інструменти розкладіть на встановлені місця.

5. Перевірте, чи немає в заготовці сучків і тріщин, обтешіть заготовку до потрібної форми, після чого надійно закріпіть її в обертових центрах на верстаті.

6. Установіть підручник із зазором 2...З мм від оброблюваної деталі і закріпіть його на висоті центрової лінії заготовки.

7. Перевірте справність різального інструмента і правильність його заточки.

8 Перевірте роботу верстата на холостому ходу, а також справність пускової коробки, вмикаючи і  вимикаючи її кнопки.

9. Перед самим початком роботи надіньте захисні окуляри.

Під час роботи

1 Подавайте різальний інструмент на матеріал тільки після того, як робочий вал досягне повної частоти обертання.

2. Подавайте інструмент плавно, без сильного натискування.

3. Своєчасно подавайте підручник до оброблюваної деталі, не допускайте збільшення зазору.

4. Щоб уникнути травм під час роботи на верстаті:

а) не нахиляйте голови близько до верстата;

б) не приймайте і не передавайте предметів через верстат, що працює;

в) замірюйте оброблювану деталь тільки після повної зупинки її;

г) не зупиняйте верстат, гальмуючи рукою оброблювану деталь;

д) не відходьте від верстата, не вимкнувши його.

Після закінчення роботи:

1.Зупиніть верстат.

2. Покладіть на свої місця інструменти.

3. Приберіть з верстата стружку за допомогою щітки. Не здувайте стружку ротом, не змітайте її рукою.

4. Здайте верстат учителеві.

5. Приведіть себе в порядок.

Вчитель трудового навчання

УЗГОДЖЕНО:

Керівник служби охорони праці відділу освіти

_____________

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ директора ............ЗОШ І-ІІІст. №..

від "......"...................20... р. №......

Інструкція з охорони праці №11 під час роботи з використанням переносних електроінструментів (дриля, переносного трансформатора, довбальника, шліфувальної машини, електропилки, електрорубанка тощо)

Небезпечність у роботі

1. Поранення ніг інструментом, що впав.

2. Пошкодження очей відлітаючою стружкою, осколками різального інструмента.

3. Ураження електричним струмом у разі відсутності заземлення, несправності проводки.

4. Поранення внаслідок неправильного кріплення різального інструмента.

До початку роботи

1. Правильно надіньте спецодяг і головний убір (застебніть обшлаги рукавів на ґудзики, заховайте волосся під берет або косинку, зав'язану без звисаючих кінців).

2. Одержавши інструмент переконайтеся:

а) у надійності кріплення всіх різьбових з'єднань;

б) у легкості й плавності руху всіх ходових частин;

в) у правильності напряму обертання різального інструмента;

г) у справності струмоведучого шлангового кабелю і захисного заземлення;

д) у надійності роботи вимикача.

3. Не виконуйте робіт, що не входять до прямих обов'язків, без дозволу вчителя.

4. Вивчіть, правила подання першої допомоги і практичного застосування штучного дихання при ураженні електричним струмом.

5. Одержіть монтерські гумові рукавиці і килимок. Попередньо перевірте їх справність.

Під час роботи

1. Стежте за тим, щоб на оброблюваному матеріалі не було цвяхів та інших металевих предметів.

2. Не допускайте потрапляння па електроінструмент вологи, бруду, стружок та інших сторонніх предметів.

3. Стежте за справністю захисного заземлення інструмента.

4. Вмикайте електроінструмент тільки після установки оброблюваної деталі на верстаку або іншому робочому місці, подавайте (натискуйте) його так, щоб не було різкого руху або поштовху.

5. Не працюйте під час вібрації електроінструмента.

6. Обробляйте деталі тільки в спеціальних пакетах (шаблонах) або надійно закріплені.

7. Якщо необхідно відійти від робочою місця, обов'язково вимкніть електроінструмент з мережі.

8. Ставте або кладіть інструмент у безпечному положенні.

9. Під час роботи переносним електроінструментом стежте за кабелем живлення (не допускайте його скручування, завалу та інших механічних впливів).

10. Не виконуйте часткового розбирання і регулювання різальною інструмента, не вимкнувши електроінструмент з мережі живлення.

11. Не переходьте з однієї ділянки роботи на іншу з не вимкненим електроінструментом.

Після закінчення роботи

1. Вимкніть, електроінструмент з мережі, роз'єднайте заземлення і почистіть його від пилу і бруду. Очищайте щіткою.

2. Здайте інструмент учителеві.

3. Приведіть себе в порядок.

Вчитель трудового навчання

УЗГОДЖЕНО:

Керівник служби охорони праці відділу освіти

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ директора ............ЗОШ І-ІІІст. №..

від "......"................... 20....р. №

Інструкція з охорони праці №12 під час роботи на деревофугувальних верстатах

Небезпечність у роботі

1. Поранення рук під час роботи без колодок і штовханів.

2. Пошкодження рук під час роботи без засобів захисту паса, ножового вала.

3. Поранення рук під час роботи з неправильно встановленими ножами.

До початку роботи

1. Правильно надіньте спецодяг і головний убір (застебніть обшлаги рукавів на ґудзики, заховайте волосся під берет, косинку, зав'язану без звисаючих кінців).

2. Приберіть усе зайве з робочого місця.

3. Перевірте, щоб непрацююча частина ножового вала була закритою.

4. Перевірте міцність захисного засобу робочої частини ножового вала, що механічно закривається.

5. На комбінованому верстаті стежте за тим, щоб циркулярна пилка була надійно закрита. Не працюйте одночасно на фугувальній і круглопильній частинах верстата.

6. Переконайтеся в надійності кріплення заземлення (занулення) верстата.

7. Перевірте верстат на холостому ході.

8. Перед самим початком роботи на верстаті надіньте захисні окуляри.

Під час роботи

1. При ручній подачі заготовок користуйтесь навідними колодками або штовханами.

2. Користуйтесь натискним пристроєм. Ні в якому разі не притискуйте деталь рукою.

3. Під час обробки деталей, довжина яких більша за довжину робочого стола, користуйтесь підставками з роликами. У крайньому випадку обробляйте деталь удвох (один подає, другий приймає її і підтримує деталь до кінця обробки).

4. Не працюйте на верстаті, якщо вищерблені гостро скошена накладка і штовхач.

5. Складайте матеріали і деталі акуратно, в певному місці так, щоб вони не заважали працювати.

6. Не змітайте стружку або тріски на ходу верстата.

7. Якщо необхідно відійти від верстата, вимкніть його і дочекайтеся повної зупинки.

8. Не зупиняйте і не гальмуйте вимкнений ножовий вал, який ще продовжує обертатися.

Після закінчення роботи

1. Зупиніть верстат.

2. Після припинення обертання ножового вала приберіть з верстата стружку і витріть пилку. Прибирання виконуйте спеціальною щіткою.

3. Розкладіть пристрої та інструменти на встановлені місця.

4. Приведіть себе і спецодяг в порядок.

5. Здайте верстат учителеві.

Вчитель трудового навчання.

УЗГОДЖЕНО:

Керівник служби охорони праці відділу освіти

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ директора ............ЗОШ І-ІП ст. №..

від "......"....................20.... р. №......

Інструкція з охорони праці №13 під час ручної обробки деревини

Небезпечність у роботі

1. Пошкодження рук підчас роботи несправним інструментом.

2. Пошкодження рук при запилюванні без застосування пристроїв.

До початку роботи

1. Надіньте спецодяг (фартух з нарукавниками або халат) і головний убір (берет або косинку). Ретельно підберіть волосся і заправте кінці косинки.

2. Перевірте наявність інвентарю (сидіння, щітки, совка), справність верстака (затискні коробки, упор для пиляння, затискні клини, пристрої для креслення).

3. Розкладіть на верстаку інструменти індивідуального користування в порядку, встановленому вчителем. Приберіть з верстака все зайве.

Під час роботи

1. Надійно закріпіть оброблюваний матеріал (деревину) у затискачах верстака.

2. Користуйтеся тільки справним, добре налагодженим і наточеним інструментом. Використовуйте інструмент тільки за призначенням.

3. Працюйте лучковою пилкою тільки після тою, як переконаєтеся, що полотно добре розведене і надійно закріплене в шаховках, шнур забезпечує необхідний його натяг.

4. Працюйте стругальними інструментами, що мають справні ріжок (шерхебель, рубанок, фуганок) або вивіску (зензубель, кальовка, галтель) та округлу і гладеньку задню частину колодки. Розщеплені частини стругів негайно замінюйте. Ручки інструментів повинні бути зручними для роботи.

5. Технологічні операції (пиляння, обтісування, довбання, свердління, з'єднування деталей) виконуйте на верстаку в установлених місцях, використовуючи пристрої, підпори, підкладні дошки.

6. Не допускайте захаращування верстака відходами, стружками. Своєчасно повертайте вчителеві інструмент загального користування.

7. Не відволікайтеся під час роботи, стежте за правильністю прийомів.

8. Готуйте і підігрівайте клей тільки під наглядом учителя в ізольованому від майстерні і добре вентильованому приміщенні.

9. Не користуйтесь у деревообробній майстерні відкритим вогнем та електронагрівачами.

10. Під час запилювання використовуйте напрямляч для опори полотна інструмента.

11. Очищайте струги (рубанок, шерхебель, фуганок) від стружок дерев'яними клинами.

12. У разі зіпсування інструмента під час роботи негайно замініть його.

Після закінчення роботи

1. Залишки матеріалів, незакінчені вироби здайте черговому або вчителеві.

2. Перевірте стан інструментів і покладіть їх у порядку, встановленому вчителем.

3. Приберіть своє робоче місце, користуючись щіткою. Не здувайте стружку  ротом і не змітайте їх рукою.

4. Перевірте наявність і стан клинів на верстаку, затискні коробки (задню й передню), загвинтіть до встановленого зазору (не більш як 5 мм).

5. Приведіть себе в порядок.

6. Виходьте з майстерні тільки з дозволу вчителя.

УЗГОДЖЕНО:

Керівник служби охорони праці відділу освіти

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ директора ...............ЗОШ І-ІІІст. №

від "......"...................20.... р. №

Функціональні обов'язки завідувачів навчально-виробничою майстернею та майстрів виробничого навчання з охорони праці

1. Безпосередньо несуть відповідальність за безпечний стан робочих місць обладнання приладів, інструментів, пристосувань тощо.

2. Розробляють необхідні заходи виконанню діючих правил та інструкцій з техніки безпеки, виробничої санітарії, правил пожежної безпеки.

3. Не допускає учнів до роботи без передбаченого спецодягу та забезпечує різними необхідними засобами індивідуального захисту і захисних пристроїв.

4. Розробляє та переглядає один раз в три роки інструкції з охорони праці для навчальних майстерень відповідно до типових інструкцій.

5. Забороняє використання обладнання не передбаченого Типовим переліком, в тому числі нестандартного, саморобного, яке встановлене в цехах без дозволу служби охорони праці.

6. Контролює дотримання здорових і безпечних умов проведення виробничої практики учнів на підприємствах і установах, забороняє виконання ними робіт, що не передбачені умовами договору.

7. Здійснює навчання та інструктаж з охорони праці під час робіт, що передбачені навчальними програмами і при виконанні практичних робіт з професії з обов'язковим вивченням вимог стандартів безпеки праці. Проводить ввідний інструктаж учнів з обов'язковою реєстрацією в журналі, первинний - на робочому місці, повторний позаплановий і поточні інструктажі - в журналі виробничого навчання.

8. Бере участь у розроблені колективного договору, угоди з охорони

праці.

9. Припиняє проведення роботи або занять, пов'язаних з небезпекою для життя і доповідає про це керівникові закладу.

10. Негайно повідомляє керівника установи про кожний нещасний випадок.

11. Відповідає за нещасні випадки, що трапилися внаслідок невиконання ним обов'язків у відповідності до "Положення про організацію охорони праці та порядок розслідування нещасних випадків у навчально-виховних закладах", затвердженого наказом Міністерства освіти України від 30 листопада 1993 року № 429.

УЗГОДЖЕНО:

Керівник служби охорони праці відділу освіти

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ директора ........ ЗОШ І-Ш ст. №

від "......"...................20.... р. №......

Функціональні обов'язки вчителя з трудового навчання (обробки деревини та металу) щодо охорони праці

Вчитель по трудовому навчанню відповідає за організацію та проведення занять і практичних робіт у відповідності з вимогами охорони праці.

Він забезпечує:

1. Виконання законодавчих та нормативних актів: положень,, постанов, розпоряджень наказів Міністерства освіти України та Державного комітету України по нагляду за охороною праці.

2. Проводить інструктаж з учнями з охорони праці під час навчальних занять з обов'язковою реєстрацією в журналі обліку навчальних занять.

3. Включає питання електробезпеки, виробничої санітарії та інші питання охорони праці в плани практичних занять.

4. Створює всі необхідні умови праці та занять, а також контролює виконання учнями інструкцій та правил по охороні праці.

5. Проводить практичні заняття й інші види робіт тільки при наявності захисних заземлень, відключень та інших необхідних умов, які відповідають правилам та нормам  електробезпеки, техногенної безпеки і виробничої санітарії.

6. Розміщення верстатів, устаткування та стендів у відповідності з

правилами та нормами по охороні прані.

7. Безпечний стан учбових робочих місць, верстатів, устаткування, стендів та інструментів.

8. Складання та поновлення інструкцій з техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежної безпеки, які погоджуються з профкомом та затверджуються директором школи.

9. Розробку заходів по охороні праці для включення їх в плани та угоди по охороні праці.

10. Прийняття заходів по усуненню причин, які приводять до нещасних випадків.

11. Несе особисту відповідальність за збереження життя і здоров'я учнів під час навчально-виховного процесу.

12. Повідомляє керівника закладу про нещасний випадок, що трапився. Організує надання першої допомоги потерпілому.

13. Інструктує учнів під час проведення позакласних та позашкільних заходів з реєстрацією в спеціальному журналі.

14. Веде профілактичну роботу щодо запобігання травматизму серед учнів.

УЗГОДЖЕНО:

Керівник служби охорони праці відділу освіти