«З А Т В Е Р Д Ж У Ю»

___________________

___________________

___________________

«___»_________ «___»

ІНСТРУКЦІЯ
З ОХОРОНИ ПРАЦІ №

Під час розмічання деревини

1. Загальні положення

1.1.	До виконання столярних робіт допускаються особи, що пройшли медичний огляд, відповідне навчання, інструктажі на робочому місці про безпечні методи роботи.

1.2.	Травми можливі під час розмічання деревини:

-	запорошення очей (під час здування стружки);

- поранення  (через  неправильне  користування  рейсмусом, циркулем, шилом).

1.3.	Нещасні випадки можуть трапитися через:

- несправність інструменту, пристроїв, інвентарю;

- неміцне кріплення деталі притискними гвинтами верстака;

- недбайливе ставлення до інструменту, пристроїв;

- безлад на робочому місці;

- передавання з рук у руки рейсмуса, циркуля, шила.

1.4.     Виконувати тільки роботу, доручену вчителем.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1.	Одягти спецодяг, застебнувши його на всі ґудзики, сховати волосся під головний убір.

- Ретельно підготувати своє робоче місце, перевірити справність верстака.

- Підготувати до роботи свій інструмент і пристрої, впевнившись у його справності. Розкласти на верстаку інструменти індивідуального користування в порядку, визначеному вчителем. На верстаку не повинно бути нічого зайвого.

2.4.	У разі виявлення несправностей повідомити про них учителя. Не приступати до роботи без його дозволу.

2.5.     Вивчити безпечні прийоми роботи з ручної обробки деревини.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1.	Надійно закріпити оброблювальну заготовку з деревини притискними гвинтами верстака.

- Користуватися справним, добре налагодженим інструментом за призначенням. У разі псування інструменту під час роботи терміново замінити його.

- Технологічні операції (розмітку, різання, пиляння деревини) виконувати на верстаку в установлених місцях, використовуючи пристрої.

- Не допускати захаращеності верстаків відходами, стружками, своєчасно класти на місце інструменти загального користування.

- Не відволікатися під час роботи, користуватися правильними прийомами роботи.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1.	Залишки матеріалів, незакінчені вироби здати черговому або вчителю.

4.2.	Перевірити стан інструментів і покласти їх на місце, визначене вчителем.

- Прибрати робоче місце, користуючись щіткою для змітання (здувати стружку або змітати рукою забороняється).

- На верстаку перевірити наявність і стан клинків, притискні коробки (задню, передню) загвинтити до встановлення зазору не більш ніж 3-5мм.

- Про всі несправності, помічені під час роботи, повідомити вчителя.

- Зняти спецодяг, вимити руки і вмитися з милом.

- З майстерні виходити із дозволу вчителя.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

- У разі виникнення пожежі вимкнути устаткування; сповістити про пожежу пожежну охорону за телефоном 01.

- У випадку травмування негайно повідомити вчителя.

- Вміти надавати першу допомогу потерпілому.

- В усіх випадках подати  потерпілому першу допомогу, викликати до потерпілого лікаря або направити його до медичного закладу.

- При виникненні аварії чи нещасного випадку зберігати обстановку аварії чи нещасного випадку, якщо це не створює небезпеки для життя та здоров'я людей, для подальшого розслідування та усунення причин аварії або травмування працюючих.

Розробив: