«Погоджено»				«Затверджую»

Голова профспілкового комітету відділу освіти			Начальник відділу освіти

Сквирської райдержадміністрації	Сквирської райдержадміністрації

____________________ Н.С.Чернега	_______________ О.В.Заболотний

«____»  _____________ 2009р.	«____» ________________2009р.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ОСОБИ, ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ЗА БЕЗПЕЧНУ ЕКСПЛУАТАЦІЮ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ ТА ГАЗОВОГО ОБЛАДНАННЯ ВІДДІЛУ ОСВІТИ СКВИРСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

1.Загальні положення

1.1.Особа, відповідальна за безпечну експлуатацію систем газопостачання та газового обладнання, призначається з інженерно-технічних працівників відповідно до наказу начальника відділу освіти (в навчальних закладах - відповідно до наказу директора школи).

1.2.Особа, яка відповідає за безпечну експлуатацію газового обладнання та веде технічний нагляд за роботою котлів, повинна пройти підготовку і перевірку знань Правил безпеки систем газопостачання України, Правил будови та безпечної експлуатації котлів (газифікованих водогрійних котлів з температурою нагріву води до 115˚С – побутових).

1.3.Навчання безпечним методам і прийомам робіт в газовому господарстві осіб, відповідальних за безпечну експлуатацію газового обладнання, проводиться в спеціалізованих навчальних центрах, учбово-курсових комбінатах, а також на курсах, спеціально створених підприємствами, що дістали дозвіл органів Державної інспекції з промислової безпеки та охорони праці.

1.4.Періодична перевірка знань Правил безпеки систем газопостачання України, Правил будови та безпечної експлуатації котлів (газифікованих водогрійних котлів з температурою нагріву води до 115˚С – побутових) особи, відповідальної за безпечну експлуатацію систем газопостачання та газового обладнання, повинна проводитися не менше одного разу на 3 роки.

2.Відповідальний за безпечну експлуатацію систем газопостачання та газового обладнання повинен знати

2.1.Будову і принцип роботи котлів, основні теплові процеси, які відбуваються в котловому агрегаті і методи досягнення найбільш економічних режимів його роботи.

2.2.Будову і правила обслуговування газових горілок, топок, арматури котлів, тепломеханічне оснащення ( димососів, вентиляторів для дуття, насосів-теплообмінників).

2.3 Будову, призначення і принцип дії контрольно-вимірних приладів і засоби автоматичного регулювання, а також правила користування ними.

2.4.Технологічні схеми трубопроводів і обладнання котельні, схеми газопроводів котельні, схеми теплових зв'язків і схеми евакуації при пожежі.

2.5.Основні методи зовнішнього і внутрішнього очищення котлоагрегатів від накипу і сажі.

2.6.Методи оброблення поступаючої в систему води з метою знешкодження солей.

2.7.Ознаки і причини виникнення несправностей в роботі котлоагрегатів і ліквідації несправностей і аварій.

2.8.Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів, Правила безпеки систем газопостачання України, виробничі інструкції.

2.9.Правила техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежні заходи, правила внутрішнього розпорядку.

2.10.Порядок ведення експлуатаційної документації.

3.Відповідальний за безпечну експлуатацію систем газопостачання та газового обладнання зобов’язаний

3.1.Організувати та забезпечити безпечний режим газопостачання.

3.2.Проводити обстеження та регулярний контроль за безаварійною і безпечною експлуатацією споруд систем газопостачання та газового обладнання.

3.3.Розробляти виробничі інструкції по обслуговуванню систем газопостачання, плани, графіки по заміні та модернізації застарілого обладнання, плани ліквідації аварій в газовому господарстві.

3.4.Перевіряти правильність ведення технічної документації при експлуатації і ремонті газопроводів і газового обладнання.

3.5.Організовувати і контролювати проведення режимно-налагоджувальних робіт на газовикористовуючому устаткуванні.

3.6.Організовувати і проводити тренувальні навчання з операторами котельні відповідно до плану локалізації і ліквідації можливих аварій в газовому господарстві.

3.7.Брати участь в комісії по перевірці знань Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів, Правила безпеки систем газопостачання України, виробничих інструкцій з працівниками котельні.

3.8.Щоденно вести облік витрати газу із записом у спеціальному журналі.

3.9.В установлені терміни організовувати проведення повірку контрольно-вимірювальних приладів(манометрів, лічильників, коректора)

3.10.Організовувати обстеження димоходів та вентиляційних каналів, з подальшим отриманням акта-дозволу на їх експлуатацію.

3.11.Брати участь в комісії по прийманню в експлуатацію нового(реконструйованого) газового обладнання.

4.Особі,відповідальній за безпечну експлуатацію систем газопостачання та газового обладнання надається право

4.1.Здійснювати зв'язок з газопостачальною організацією, а також з підприємствами, які виконують роботи з технічного обслуговування та ремонту за угодою, і контролювати своєчасність, обсяг і якість виконаних ними робіт.

4.2.Не допускати до обслуговування систем газопостачання і виконання газонебезпечних робіт осіб, які не пройшли перевірку знань Правила безпеки систем газопостачання України, і не мають відповідного дозволу чи ліцензії.

4.3.Відсторонювати від роботи осіб, які допускають порушення Правил безпеки систем газопостачання України, Правил будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів, вимог інструкцій з охорони праці, посадових інструкцій.

4.4.Не допускати введення в експлуатацію систем газопостачання, газового обладнання, газовикористовувальних об’єктів, які не відповідають вимогам Правил безпеки систем газопостачання України.

5. Відповідальність

5.1. Особа, відповідальна за безпечну експлуатацію систем газопостачання та газового обладнання несе відповідальність за невиконання (неналежне виконання) своїх посадових обов’язків, які передбачені посадовою інструкцією, в межах діючого трудового законодавства України.

Інструкцію розробив інженер з охорони праці відділу освіти Сквирської райдержадміністрації О.К.Парфенюк